## Slide 2
معرفی توتال استيشن‌های سری
TPS400

## Slide 3: عناوین
لوازم جانبي
نرم افزار تخليه اطلاعات Survey Office
ويژگي هاي نرم افزاري
ويژگي هاي سخت افزاري
ويژگي هاي سري TPS400

## Slide 4: ويژگي‌هاي سري TPS400

## Slide 5: ويژگي‌هاي سري TPS400
TPS 400 سری
سري جديد براي اجراي عمليات نقشه برداري ساختماني وكاربردهاي نقشه برداري عمومي طراحي شده است .
مبناي طراحي اين سري تشابه ساختار اصلي با سري هاي TPS300,700 مي باشد .
كيبورد جديد و محيط نرم افزاري كاملا"‌ جديد با امكان يادگيري ساده و كاربرد كامل
جريان كاري و منوهاي ساده و محيطي همانند ساير ابزارهاي الكترونيكي
صفحه نمايش بزرگ و با Resolution بالا

## Slide 6
TC(R) 407
(7 seconds)
طولیاب معمولی
دقت زاویه ای
مدل های موجود
طولیاب لیزری
برد 170 متر
TC403
3 “
TCR403
TC405
5 “
TCR405
TC407
7 “
TCR407
ويژگيهاي سري TPS400

## Slide 7: ويژگيهاي سخت افزاري

## Slide 8: ويژگيهاي سخت افزاري
دستگيره قابل جداشدن
حركت بطئي بي نهايت
كليد روشن و خاموش كناری
كليد ماشه برای تسریع برداشت
طولياب در دو مدل IR , RL
باطري هاي استاندارد
صفحه نمايش بزرگ با رزولوشن بالا
كليدهاي حركتي
كليدهاي F1 تا F4 با عملكرد متغير
حافظه داخلي با قابليت ذخيره 000ر10 برداشت
كمپانساتور دو محوره
پورت ارتباط با كامپيوتر
نمای کلی
امكان استفاده بصورت دو طرف كيبورد

## Slide 9: ويژگيهاي سخت افزاري
كليدهاي توابع با كاربردهاي مختلف درمنوهاي مختلف
كليدهاي حركتي
كليدهاي ثابت براي دسترسي سريع به منوها
كليد Esc جهت برگشت به منوهاي قبلي
MMI - Man Machine Interface
كليد Enter
نماي كلي از محيط ارتباط دستگاه و كاربر

## Slide 10: ويژگيهاي سخت افزاري
صفحه نمايش با ويژگي خاص خود
يكي از اصول طراحي و معرفي سري 400 برخورداري از صفحه نمايش مناسب جهت نصب زبانهاي مختلف و استفاده در شرايط نوري متنوع مي باشد – در دماي پائين محيط مي توان گرم كن صفحه نمايش را روشن كرد تا زير شيشه صفحه بخار آب مزاحم ديد كاربر نشود
صفحه نمايش قابليت تغيير زبان را نيز دارد و با همكاري انجام گرفته شده بين شركت لايكا و شركت ژئوبايت اين دستگاه با منوي فارسي قابل ارائه است . در ترجمه عناوين منوها از كلمات و جملات آشنا در حرفه نقشه برداري استفاده شده است .

## Slide 11: ويژگيهاي سخت افزاري
ویژگیهای طولیاب الکترونیکی دستگاه
v طولياب مادون قرمز ( IR )‌با هم محور با محور ديدگاني
دقت طوليابي 2mm+2ppm
سرعت اندازه گيري كمتر از 05/0 ثانيه در حالت fast
برد اندازه گيري تا 3500 متر با تك منشور و 7000 متر با 3 منشور
v طولياب ليزري ( RL) بدون نياز به رفلكتور هم محور با محور ديدگاني
دقت طوليابي 3mm+2ppm
سرعت اندازه گيري 1 ثانيه در حالت Tracking
برد فاصله يابي 80 متر براي سري معمولي و 170 متر براي سري power
برد فاصله يابي با استفاده از تك منسور تا 5400 متر

## Slide 12: ويژگيهاي سخت افزاري
ساير ويژگيهاي فني
- كمپانساتور دو محوره دقيق با عملكرد منحصر به خود
- شاقول ليزري دقيق با روشنايي قابل تغيير در شرايط نوري متفاوت
- پيچهاي حركتي افقي و قائم بي نهايت و بدون قفل لمب
- كليد Tracker (‌ماشه )‌ قابل تعريف براي انجام برداشت یا ‌برداشت و ثبت.
- استفاده از باطري Camcoder مشابه استاندارد باطري هاي دوربين هاي فيلم برداري
- استاندارد محيطي IP54 مقام در برابر بارش باران و گرد و غبار محيطي

## Slide 13: ويژگيهاي نرم افزاري
Surveying
Stake Out
Free Station
Tie Distance
Remote Height
Reference Line
Area
Functions
برداشت
پیاده کردن
ترفیع
خط اتصال
نقطه دوردست
خط مرجع
مساحت
توابع

## Slide 14: ويژگيهاي نرم افزاري
برنامه برداشت
منطق طراحي برنامه ها و قرارگرفتن توابع در منوها بر اساس سادگي كار با دستگاه بوده است بعنوان مثال پس از ورود به برنامه برداشت به ترتيب مرحله تعريف پروژه ، تعريف ايستگاه استقرار ، تعريف نقطه توجيه انجام شده و عمليات برداشت آغاز مي شود . گذار اين روند به سادگي گذر از مراحل نصب يك برنامه در محيط ويندوز مي باشد و نيازي به آموزش يا به خاطر سپردن مراحل ندارد .
همزمان با عمليات برداشت بصورت همزمان محاسبات مربوط به طول افق ، طول مايل ، اختلاف ارتفاع و ... انجام شده و روي صفحه نمايش داده مي شود .
- در سري TPS400 مي توان 000ر10 نقطه برداشت را در 16 پروژه (‌JOB )‌ جداگانه ذخيره كرد .
- براي هر نقطه مي توان كد نقطه را وارد كرده و يا از ليست كدها انتخاب كرد

## Slide 15: ويژگيهاي نرم افزاري
برنامه پیاده کردن
v مي توان نقاط و مختصات مربوطه را در حافظه دستگاه ذخيره كرده و با برنامه Stack out به سه روش 1- قطبي 2- كارتزين 3- ارتوگونال پياده كرد .
v نقاط را مي توان از حافظه فراخواني كرده و يا مختصات را بصورت دستي وارد توتال كرد .
و يا حتي با وارد كردن ژيزمان و فاصله نقاط مورد نياز را پياده كرد . فلش هاي روي صفحه نمايش جهت حركت براي رسيدن به موقعيت مورد نظر را تسهيل مي كند .

## Slide 16: ويژگيهاي نرم افزاري
تعيين مختصات ايستگاه نامشخص با قرائت مختصات حداقل 3 نقطه معلوم .
در تعيين مختصات مي توان از قرائت 2 تا 5 نقطه استفاده كرد .
امكان قرائت معمولي و بصورت كوپل
مي توان تركيبي از طول و زاويه را قرائت نموده و محاسبه مختصات مجهول را انجام داد .
نمايش و ذخيره درجه آزادي و انحراف معيار قرائت ها
برنامه ترفیع

## Slide 17: ويژگيهاي نرم افزاري
محاسبه شيب ، فاصله افق و اختلاف ارتفاع بين دو نقطه خارج از ايستگاه
از دو روش شعاعي و پليگوني مي توان براي قرائت فواصل و زواياي بين نقاط استفاده كرد .
نقاط را مي توان اندازه گيري كرده و يا از حافظه فراخواني كرد .
ذخيره مشاهدات و نتايج
d
برنامه خط اتصال

## Slide 18: ويژگيهاي نرم افزاري
تعيين ارتفاع نقاط دور از دسترس
اندازه گيري نامحدود براي ارتفاع نقاط
محاسبه ارتفاع مطلق و نسبي
- ذخيره نتايج
برنامه نقطه دوردست

## Slide 19: ويژگيهاي نرم افزاري
- تعريف خط مرجع و تعيين فاصله نقاط از خط مرجع و كيلومتر از تصوير نقطه روي خط مرجع
- امكان پياده كردن نقاط نسبت به خط مرجع تعريف شده با فاصله و كيلومتراژ معين .
- خط مرجع قابل تعريف با قرائت دو نقطه يا فراخواني دو نقطه از حافظه
- مي توان خط مرجع را با افست و زاويه معين جابجا كرد
- در پياده كردن نقاط فلش هاي روي صفحه نمايش به كاربر راهنمايي هاي لازم را ارائه مي دهد
برنامه خط مرجع

## Slide 20: ويژگيهاي نرم افزاري
محاسبه مساحت و محيط چند ضلعي بصورت همزمان با قرائت نقاط .
نقاط را مي توان برداشت كرده و يا از حافظه فراخواني كرد .
قرائت نامحدود نقاط به عبارتي محاسبه مساحت چند ضلعي با تعداد اضلاع نامحدود
برنامه مساحت

## Slide 21: ويژگيهاي نرم افزاري
Laserpointer
تغيير حالت از IR به RL
روشن كردن نقطه ليزر
Level/Plummet
روشن كردن تراز كروي و شاقول ليزري
RL/IR Toggle

## Slide 22: ويژگيهاي نرم افزاري
تعيين ارتفاع ايستگاه استقرار با قرائت 1 تا 5 نقطه با ارتفاع معين .
امكان قرائت معمولي و كوپل
نمايش و ثبت درجه آزادي و انحراف معيار قرائت ها
برنامه انتقال ارتفاع

## Slide 23: ويژگيهاي نرم افزاري
3D target offset
براي قرائت نقاط در نقطه غير قابل رويت مي توان از برنامه افست استفاده كرد .
Display light
صفحه نمایش را روشن میکند .

## Slide 24: Survey Office
Survey Office
انتقال نقاط مختصات دار از كامپيوتر به توتال
ايجاد نقاط با مختصات سه بعدي
انجام تنظيمات دستگاه
Easy up/download to/from instrument via Windows © drag & drop technology
انتقال مشاهدات از توتال به كامپيوتر
ايجاد فرمت خروجي نقاط
مشاهدات

## Slide 25: Accessories

## Slide 26: Accessories
انواع لوازم جانبي استاندارد و انتخابي
بدنه دستگاه
تريبراگ
جعبه حمل دستگاه
كتابچه راهنما
كابل انتقال اطلاعات
نرم افزار LSO
ست ميني منشور
باطري
شارژر و لوازم جانبي
متر مخصوص ارتفاع دستگاه
ست ابزار تنظيم دستگاه
محافظ لنز و كاور دستگاه
صفحه ميني تارگت
1
2
3
9
4
5
6
7
8
10
11
12
13

## Slide 27: ساير لوازم قابل نصب روي دستگاه
كيبورد طرف دوم
قابل نصب ساده با قيمت مناسب و در كمترين زمان
نور راهنماي EGL
مناسب براي پروژه هاي پياده كردن نقاط
برد قابل رويت 150 متر
قابل بروز رساني مدل EGL
این موارد قابل افزایش به دستگاههای موجود نیز میباشد.