## Slide 1
صفحه 1
مقاومت مصالح

## Slide 2
فهرست مطالب
1 - تعریف تنش
2 - انواع بارها
3 - انواع تکیه گاه ها
4 - عکس العمل تکیه گاه ها
5 - اصول برش در علم مقاومت مصالح
6 - قانون هوک برای تنش محوری (تک محوری)
صفحه 2

## Slide 3
صفحه 3
فهرست مطالب
7 - قانون هوک برای تنش سایشی (تک محوری)
8 - تنش خمشی
9 - مقادیر سطح مقطع (سطح ، مرکز سطح ، ممان سطحی)
10 - معادله Stein
11 - معادله Stein برای سطوح ترکیبی
12 - محاسبه برای حالت گردش سیستم محور مختصات

## Slide 4
صفحه 4
فهرست مطالب
13 - محور های اصلی و ممان های اینرسی اصلی
14 - سطوح متقارن
15 - دایره اینرسی مور
16 - پیچش در مقاطع متقارن چرخشی
17 - تنش سایشی نیروی عرضی
18 - نسبت مقادیر حداکثر : تنش عرضی به تنش خمشی در نیروی عرضی
19 - تاثیر نیروی عرضی بر خم تیر ها ، ضریب پخش سایش
20 - تنش شکاف

## Slide 5
صفحه 5
کاربرد :
تعیین ابعاد قطعه (در فاز طراحی)
- ابعاد نسبت به استحکام
- ابعاد نسبت به سختی و سفتی قطعه
نشانه تنش و فرم پذیری
- نشانه نسبت به استحکام
- نشانه نسبت به سختی و سفتی
محاسبه میزان بار قابل تحمل
- میزان بارکذاری براساس استحکام
- میزان بارگذاری بر اساس سختی و سفتی

## Slide 6
صفحه 6
فرضیات :
جسم صلب نبوده بلکه فرم پذیر است
تغییر فرم ها در مقایسه با ابعاد قطعه کار ناچیز هستند
مواد بایستی هموژن و ایزوتروپ باشند (خواص یکسان در نقاط و جهات)
خطی بودن تغییر فرم و میزان بارهای وارده بر جسم (قانون هوک)
هیچ نیروی اولیه ای در داخل سازه ها قبل از بار گذاری وجود ندارد
توضیح : سیستم های نامعین ایستایی درجه یک را می توان با توافق مباحث مقاومت مصالح حل نمود.

## Slide 7
صفحه 7
مدلهای پایه :
مدلهای پایه ، مدلهایی با ساختار هندسی ساده هستند. برای این نوع مدلها میتوان شرایطی را بطور تقریبی در نظر گرفت.
این نوع مدلها میتوانند بصورت سطحی و یا خطی باشند.

## Slide 8
صفحه 8
مدل قطعات سطحی که از جمله مدلهای دو بعدی با ضخامت کم می باشند، عبارتند از :
پوسته ورق صفحه
تئوری پوسته ای تئوری ورق تئوری صفحه ای

## Slide 9
صفحه 9
مبانی بار گذاری در اجسام خطی
کشش / فشار
خمشی
پیچشی

## Slide 10
صفحه 10
مدل های اجسام خطی، از جمله مدلهای تک بعدی هستند که در آنها انبساط طولی جسم در برابر ابعاد عرضی خود بیشتر میباشد.
شفت یا تیر طناب یا میله طناب یا زنجیر
تئوری تیرها تئوری میله کششی مکانیک طنابها

## Slide 11
صفحه 11
مبانی بار گذاری در اجسام خطی
سایشی / قیچی
پرس سطحی ( لهیدکی)
انحناء

## Slide 12
صفحه 12
1 - تعریف تنش
چنانچه نیروی Fبر یک سطح A اثر کند، نسبت نیرو به واحد سطح را تنش  گویند.

## Slide 13
صفحه 13
تجزیه نیروی F در دو راستای محور x و y:
هریک از نیرو های تجزیه شده گویای نیروی محوری Fn و نیروی عرضی Ft می باشند.

## Slide 14
صفحه 14
Fn نیروی محوری و عمود بر سطح مقطع جسم ، تنش محوری n

## Slide 15
صفحه 15
Ft نیروی موجود در سطح مقطع جسم که باعث تنش سایشی τ می گردد

## Slide 16
صفحه 16
نوع بار : کششی – فشاری
ََ
چنانچه نیرو عمود بر سطح اثر کند ، باعث ایجاد یک تنش محوری میشود

## Slide 17
صفحه 17
این تنش به عنوان تنش کششی / فشاری z/d نامیده می شود.
بر اساس تعریف :
z/d = F / A
توافق:
تنش های کششی را مثبت و تنش های فشاری را منفی می گیریم

## Slide 18
صفحه 18
نوع بار: خمشی
چنانچه نیرویی در جسم ایجاد ممان خمشی (Mb ) کند، باعث ایجاد تنش خمشی b در جسم می گردد که این تنش یک نوع تنش محوری است.
ممان خمش Mb حول محور z ها (از سطح به بیرون) تاثیر می کند.

## Slide 19
صفحه 19
فشار
کشش
محور خنثی
حداکثر ممان خمشی Mb max = F* l است.

## Slide 20
صفحه 20
نوع بار: پیچش
ممان پیچشی در یک جسم باعث ایجاد یک تنش پیچشی τ میگردد.
تنش های پیچشی از جمله تنش های سایشی هستند، یعنی که بردار های تنشی در داخل سطح A قرار دارند.
تنش داخل سطح
در مرکز سطح تنش صفر است. چه در شفت های تو پر و یا تو خالی
Mt ممان پیچشی حول محور x ها تاثیر می کند.

## Slide 21
صفحه 21
نوع بار: نیروی عرضی سایشی
نیرویی که بطور عرضی بر محور اصلی جسم اثر کند باعث ایجادتنش سایشی در سطح مقطع جسم می گردد. این تنش τq به صورت سهموی در سطح مقطع جسم A توزیع می گردد.

## Slide 22
صفحه 22
تنش لهیدگی

## Slide 23
صفحه 23
يادآوري : انواع تکیه گاه ها
تکیه گاه غلتکی
تکیه گاه ثابت
تکیه گاه گیر دار

## Slide 24
صفحه 24
تکیه گاه غلتکی
تکیه گاه غلتکی دارای یک عکس العمل در راستای محور xقید و بند خود میباشد در اینجا به عنوان مثال Ay است.
مفصل

## Slide 25
صفحه 25
عملا این نوع تکیه گاه در صنعت می تواند یک بلبرینگ سوزنی باشد.

## Slide 26
صفحه 26
تکیه گاه ثابت
تکیه گاه ثابت دارای دو عکس العمل در راستای محور x ها و y ها است. مثال Ax و Ay

## Slide 27
صفحه 27
این نوع تکیه گاه عملا در صنعت می تواند یک بلبرینگ ساچمه ای باشد.

## Slide 28
صفحه 28
تکیه گاه اتصال گیر دار
یک تکیه گاه اتصال گیر دار در سطح دارای سه عکس العمل می باشد. به عنوان مثال Ax ، Ay و Me را می توان نام برد.
ممان اتصال گیردار = Me

## Slide 29
صفحه 29
محاسبه عکس العمل تکیه گاه ها
داده ها : F , α , l , a
مطلوبست : عکس العمل تکیه گاه ها

## Slide 30
صفحه 30
حل:
تجزیه نیرو ها در راستای محور های x و y :
Fx=F* cos α
Fy=F* sin α
منظور نمودن تمامی عکس العمل های ممکن تکیه گاه ها (جهت نیرو ها در ابتدا به دلخواه)

## Slide 31
صفحه 31
شرایط تعادل:
الف) مجموع نیرو ها در محور x ها بایستی صفر باشد:
= 0 => Fx=Bx

## Slide 32
صفحه 32
ب) مجموع تمامی نیرو ها در محور y ها بایستی صفر باشد:
= 0
-Fy+Ay+By = 0

## Slide 33
ج) مجموع تمامی ممان ها حول هر تکیه گاه دلخواه بایستی صفر باشد:
صفحه 33
Fy
=>
با جایگزین کردن 2 در 3:
=>
معادلات 1 تا 3 از نوع معادلات خطی برای مجهولات Ay ، Bx و By بوده و تشکیل سیستم معادلات خطی را می دهند که با حل آن می توان سه مجهول مساله را تعیین نمود.

## Slide 34
اساس برش در بحث مقاومت مصالح
صفحه 34
داده ها: F , α , l , a
مطلوبست : نیرو های برش و ممان برش در مقطع برش I

## Slide 35
صفحه 35
حل:
Bx = Fx
1 – محاسبه نیرو های عکس العمل تکیه گاه ها
از روابط قبل داشتیم که:
2 – برش قطعه کار در محل X
Ay =
By=
مقطع برش
راست
چپ
نیرو های داخلی

## Slide 36
صفحه 36
در مقطع برش نیرو های داخلی ظاهر می شوند که منجر به ایجاد تنش می گردند.
3 – معادلات تعادل:
الف) مقطع برش سمت چپ:
(1)
منجر به ایجاد یک تنش z/d می شود.
(2)

## Slide 37
صفحه 37
با جایگزین کردن Ay در رابطه (2) منجر به محاسبه Qlمی شود:
(3)

## Slide 38
صفحه 38
با جایگزینی Ay نتیجه می شود:
شرط تعادل باعث ایجاد سه معادله خطی می شود که یک سیستم معادلات خطی را تشکیل می دهد.
ب) مقطع برش سمت راست:

## Slide 39
تنش های محوری (تک محوری)
تنش کششی – فشاری
صفحه 39
تنش کششی

## Slide 40
صفحه 40
قانون هوک برای تنش های محوری (تک محوری)
آزمایش کشش:
اندازه ها با اندیس 0: در حالت بدون بار گذاری
اندازه های بدون اندیس : در حالت بارگذاری

## Slide 41
صفحه 41
نمونه ميله كششي با مقطع گرد براساس استاندارد DIN50125-B1470
d0 = قطر پراب L0 = طول اولیه (L0 = 5 d0)
D1 = قطر دنده Ls = طول میله در حال تست
L1 = طول کامل میله
h = ارتفاع کلگی

## Slide 42
صفحه 42
نمونه ميله كششي با مقطع تخت براساس استاندارد DIN50125-E5.50
a= ضخامت پراب L0 = طول اولیه
b = پهنای دنده Ls = طول هنگام تست
B = پهنای کلگی L1 = طول کامل
h = ارتفاع کلگی

## Slide 43
صفحه 43

## Slide 44
صفحه 44
در میله های گرد :
میله های کوتاه :
میله های بلند :
در قطعات تست با تقاطع غیر گرد :

## Slide 45
صفحه 45

## Slide 46
صفحه 46

## Slide 47
صفحه 47

## Slide 48
صفحه 48
ازدیاد طول میله کششی:
انبساط طولی:
انبساط عرضی:
ضریب انبساط عرضی یا ضریب جمع شدگی مقطع:

## Slide 49
صفحه 49
قانون هوک برای تنش محوری:
 = E * ε
E = tan α ضریب تناسب است که به ضریب ارتجاعی E معروف است که بستگی به جنس مواد دارد.

## Slide 50
صفحه 50

## Slide 51
صفحه 51
هدف:
تعیین رفتار مواد تحت بار محوری کششی و بدست آوردن شاخص های مواد که به راحتی برای سایر انواع بار ها قابل انتقال هستند.
روند آزمایش:
1 - آماده سازی نمونه ( پراب)
بخاطر تاثیر شکل نمونه بر نتایج آزمایشات فرم و ابعاد آن استاندارد می باشد:
فرم ( گرد و یا تخت )
نسبت طول به قطر آن برای نمونه های کوتاه 5 و برای نمونه های بلند 10 می باشد.
کلگی سیلندر ها ( صاف یا رزوه ای )
سطح روئین نمونه

## Slide 52
صفحه 52
روند آزمایش:
2 - روند آزمایش
نمونه را بطور آهسته و بدون برگشت تا مرحله شکست کشیده و روند نیرو و ازدیاد طول ثبت و رسم می گردد.

## Slide 53
صفحه 53

## Slide 54
صفحه 54

## Slide 55
صفحه 55

## Slide 56
صفحه 56
ضریب G 104 N/mm² | ضریب ارتجاعی 105 N/mm² | جنس مواد
8,0 | 2,1 | فولاد
3,0 | 0,75 | GG12
4,9 | 1,2 | GG22
- | 1,3 | Cu
2,6 | 0,72 | Al
- | 1,16 | Bronze
جدول ضرایب مواد مختلف

## Slide 57
صفحه 57
نمودارتنش – کرنش یا نمودار قانون هوک  -ε

## Slide 58
صفحه 58
علائم:
Rp : مرز تناسب، مرز روان شدن
Rm : استحکام کششی
خط ممتد: مواد با مرز روان شدن کاملا مشهود
خط نقطه: مواد با مرز روان شدن غیر محسوس
R0.2 : مرز روان شدن جایگزین یا مرز انبساط 2/0 درصد یعنی انبساط الاستیکی تا 2/0 درصد مجاز است.

## Slide 59
صفحه 59
نمودارتنش – کرنش یا نمودار قانون هوک  -ε

## Slide 60
صفحه 60

## Slide 61
صفحه 61

## Slide 62
صفحه 62
جدول(1-2)- ضریب ارتجاعی پواسون و ضریب حرارتی
مواد (فلزات) | E(kN/mm2) |  | α(10-6 /K)
آلومینیوم | 71 | 34/0 | 9/23
آلومینیوم آلیاژی | 59 تا 78 | - | 5/18 تا 24
برنز | 108 تا 124 | 35/0 | 8/16 تا 8/18
سرب | 19 | 44/0 | 29
آهن | 206 | 28/0 | 7/11
چدن | 64 تا 181 | - | 9 تا 12
مس | 125 | 34/0 | 8/16
منیزم | 44 | - | 26
نیکل | 206 | 41/0 | 4/14
فولاد آلیاژی | 186 تا 216 | 2/0 تا 4/0 | 9 تا 19
فولاد ساختمانی | 215 | 28/0 | 12
تیتان | 108 | 46/0 | 5/8
قلع | 128 | 29/0 | 30

## Slide 63
صفحه 63
مواد (غیرفلزات) | E(kN/mm2) |  | α(10-6 /K)
بتن | 22 تا 49 | 15/0 تا 22/0 | 4/5 تا 2/14
یخ (4- درجه ) | 8/9 | 34/0 | -
شیشه | 39 تا 98 | 1/0 تا 28/0 | 5/4 تا 5/5
چوب | 1 تا 14 | 44/0 | 9/4 تا 1/5

## Slide 64
صفحه 64

## Slide 65
صفحه 65

## Slide 66
صفحه 66

## Slide 67
صفحه 67

## Slide 68
صفحه 68
ضریب اطمینان :
ضریب اطمینان (Factor of safety) بصورت زیر تعریف می شود.
بار شکست یک قطعه
بار مجاز یک قطعه
در قطعات تحت کشش این ضریب می تواند در تقسیم تنش شکست (حد) به تنش مجاز بدست آید.

## Slide 69
صفحه 69
پخش تنش موجود در مقطع غیر عمود بر محور جسم
در این بخش ، پخش تنش های موجود در یک مقطع غیر عمود بر محور میله که تحت تاثیر بار کششی و یا فشاری است ، بررسی می گردد0 برای این منظور در مقطع B-B میله با زاویه
نسبت به سطح مقطع عمودی آن برش فرضی زده می شود

## Slide 70
صفحه 70

## Slide 71
صفحه 71

## Slide 72
صفحه 72

## Slide 73
صفحه 73

## Slide 74
صفحه 74
قانون هوک
برش
رابطه میان ضریب ارتجاعی E و ضریب سایشی G

## Slide 75
صفحه 75
میله صاف بارگذاری شده در راستای محور
1 – تنش و تغییر طول

## Slide 76
صفحه 76
مثال :
مطلوبست محاسبه حداقل قطر شفت یک گیره کششی پشت خودرو که بایستی نیروی kN 40 = Fbmax را تحمل کند. تنش خمشی مجاز برای جنس متریال این شفت N/mm2 240 = مجاز σb می باشد. برای محاسبه فرض شود که نیرو در فک کوپلونگ در نقاط D و C اثر کرده و نیروی Fbmax نیز در وسط طول شفت mm 80 = L3 اثر کند.

## Slide 77
صفحه 77
مثال:
شفت چرخ کابل بازکن از جنس (CK60) C60E می باشد.
با فرض داده زیر :
FC = 10 kN , a = 800 mm , d = 500 mm, b = 600 mm
مطلوبست :
محاسبه حداکثر ممان خمشی وارده بر شفت ؟
محاسبه قطر شفت dw در صورتیکه ضریب ایمنی در برابر خمش 4 بوده و ممان خمشی آن نیز Nm 500 باشد ؟